高效立轴冲击式破碎机(制砂机)

进料粒度： 30-50mm

生产能力：60-260T/h

应用范围：冲击破广泛应用在建材、冶金、化工、矿山、水泥、磨料等行业，但主要作为机制砂生产设备和矿石细碎机来用。

性能特点：

- 高效立轴冲击式破碎机(制砂机)结构简单合理、运行成本低

- 冲击破 双电机带动，生产效率高

- 高效立轴冲击式破碎机(制砂机)细碎能力超强，适用于制砂

- 高效立轴冲击式破碎机(制砂机)受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右

- 制砂机设备能够克服中高硬度矿石，硬岩破碎能力强

- 高效立轴冲击式破碎机(制砂机)产品粒形优异，呈立方体，针片状含量极低

- 人工砂设备叶轮自衬磨损小、维修方便

- 机制砂设备工作噪声低，进料口不大，所以粉尘污染少；9. 制砂机稀油润滑，设备寿命更长

技术参数：

| 型号 | VSl-7611 | VSl-8518 | VSl-9526 | VSl-1140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
|  | 全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 |
| 最大入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | 硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 |
| 双电动机功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×1250×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 |
| 总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 |
| 电源 | 380V 50HZ |
| 震动传感器 | 检测范围 0.1-20mm/s 连续可调 |
| 润滑液压站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31kw |
|  | 安全保护 | 双油泵互补保证供油，无油流，无油压自动停机，水冷降温，冬季电机加热启动。 |
|  | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 |
|  | 油箱加热器功率 | 2KW |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

# Text boxes

技术研究

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。

行卓越之道，呈现中德价值

车间一角