# 螺旋分级机

水槽长度：≤3000-14300mm

螺旋直径：300-3000mm

应用范围：螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。

产品介绍：螺旋分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座（轴瓦）和排矿阀组成。

性能特点：

- 多种选择、应用广泛：用于机制砂干法生产工艺中超标石粉的分离，可以非常方便的控制机制砂石粉的含量，满足用户的要求。适合于干法大、中型制砂生产线使用。

- 承载能力强、运转可靠：采用变频控制技术，操作更简洁,石粉质量易于控制，细度调整方便、灵活、可靠。

- 性能高、产量大：0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。

- 经久耐用、节省费用：瓦片内衬，维修率非常低。

技术参数：

| 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽长度(mm ≤) | 电动机功率(kw≤) | 外形尺寸(mm≤) | 机重(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
| FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
| FC-10 |  |  | 8400 | 7.5 |  | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 |
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| FC-12 |  |  | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 |
| 2FG-12 |  |  | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 |
| 2Fc-12 |  |  | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 |
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| FC-15 |  |  | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 |
| 2FG-15 |  |  | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 |
| 2FC-15 |  |  | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 |
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| FC-20 |  |  | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 |
| 2FG-20 |  |  | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 |
| 2FC-20 |  |  | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 |
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
| FC-24 |  |  | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 |
| 2FG-24 |  |  | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 |
| 2FC-24 |  |  | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 |
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
| 2FC-30 |  |  | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

# Text boxes

技术研究

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。

行卓越之道，呈现中德价值

车间一角