洗砂机

轮斗直径：2200-3500mm

生产能力：15-200t/h

应用范围：洗砂机是人工砂（包括天然沙）的洗选设备。洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。

产品介绍：洗砂机可分为两种类型：XS型和XL型。它能除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水，起到高效洗砂清洗作用。

性能特点：

- 设计简单：洗砂机结构设计简单，清洗流程简化，操作容易。结构合理、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。

- 用寿命长，长期不用维修：新奇的密封结构、全封锁油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点。

- 全新原理设计：细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》《建筑用卵石、碎石》尺度。 b.轮斗式洗砂机除筛网外几乎无易损件。

- 工作效率高：工作效率高，维修便利、处理量大.用于建筑工地、砂石厂、玻璃厂、水电站等单位所用的较小颗粒砂石所需的洗选、分级和脱水。

技术参数：

| 规格 | XS2200 | XS2600 | XS2900 | XS3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮斗直径(mm) | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 |
| 转速(r/min) | 1-2 | 1-2 | 0.8-1.5 | 0.8-1.2 |
| 处理能力(t/h) | 15-30 | 20-50 | 50-100 | 120-200 |
| 电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 总重量(kg) | 4300 | 5600 | 8100 | 9900 |
| 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 3150×1910×2280 | 3520×2390×2690 | 3820×2640×3200 | 4420×2930×3800 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

# Text boxes

技术研究

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。

行卓越之道，呈现中德价值

车间一角