反击式破碎机

进料粒度：300-700mm

生产能力：30-550t/h

应用范围：反击式破碎机广泛应用于建材、矿石破碎、铁路、高速公路、能源，交通、能源、水泥、矿山、化工等行业中用来中细碎物料。 其排料粒度大小可以调节，破碎规格多样化。

产品介绍：反击式破碎机能处理边长100-500毫米以下物料，具抗压强最高可达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。

性能特点：

- 进工艺，优化设计：采用世界级的制造工艺，选用最高端的制作材料。重型化的转子设计，严格的检测手段和分析技术，确保了高质量的转子。破碎比大，可达40，因此可以简化破碎流程，可使三段破碎变成两段或一段破碎，降低选矿厂设备费用。

- 更高的强度：采用有限元分析技术，整体铸钢轴承座保证与机架的完全配合，大大增强了轴承座的径向强度，使设备具有更高的强度。

- 独特结构，稳定可靠：轴承座采用整体式铸钢结构，运行更加稳健安全。选用更大的轴承规格，承载能力更高。独特的板锤固定装置，可靠性更高。破碎功能全、生产率高、综合效益高。

- 选择性破碎作用：具有选择性破碎作用，并且破碎产品的粒度较均匀，形状多数为立方体石子。对于桥梁建造、高速筑路、码头、机场的建造有广泛的应用。

技术参数：

| 型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 ( L×W×H) (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 12 | 2330×1660×2300 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 15 | 2370×1700×2390 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180×2720×2620 |
| PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 315-400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
| PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 700 | 600-800 | 630-710 | 83.21 | 4400×3866×4009 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

# Text boxes

技术研究

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。

行卓越之道，呈现中德价值

车间一角