# 水泥磨/原料磨

磨机形式：开流/圈流

生产能力：4.5-210t/h

应用范围：属于水泥厂机械设备，包括破碎、选粉、烘干、粉磨、段绕、输送、包装等流程。

产品简介：中德重工承接日产500T-5000T水泥生产线，作为专业的水泥厂设备厂家，在水泥机械设备制造上有着丰富的水泥生产设备经验。

产品简介：单筒冷却机以其结构简单、热效率高、维护费用低、设备总投资省、运转效率高等优点，常常用来冷却500～2000t/d生产线的出窑熟料。

产品介绍：

水泥磨是水泥熟料经系统配料预粉碎之后，进行再次粉磨的关键设备。水泥磨主要应用于水泥硅酸盐制品生产行业。我公司经过在长期设计、生产过程中的探索和总结，已经形成了不同规格、满足不同细度要求的系列化产品。尤其水泥的粉磨方面较为突出。

原料磨是物料经破碎机破碎和配料后，进行再次粉碎的关键设备。原料磨广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行粉磨。我公司经过长期在设计、生产过程中的探索和总结，已经形成了不同规格、满足不同物料功能要求、种类丰富的系列化产品。尤其在矿渣、水泥等物料的粉磨方面较为突出。本公司还可以针对不同的物料，出料细度，工艺特殊等多方面要求进行针对性设计。

性能特点：

润滑良好、寿命长

采用自位调心主轴，以保证回转部分的正常运行，采用油勺、油环和自动油站供油润滑的润滑方式，均可保证水泥磨良好的润滑。

硬度高、损耗少

采用高铬合金钢或双介质淬火钢衬板，具有淬火硬度高、韧性值高的特点，在生产中的磨损较小。

高效节能、产量高

衬板在工作中能长期保持表面形状，彻底消除漏粉现象，维修量减少98%以上，产量提高5%以上，电耗降低5%以上。

操作简单、应用广泛

通过调频装置司以很方便地改变转速，以适应不同的物料，不同的研磨体装载量和不同的材板型式的需要，从而获得较理想的按术经济指标。

工作原理：

水泥磨/原料磨的筒体被传动装置带动回转时，研磨体由于惯性离心力的作用，贴附在磨机筒体内壁的衬板面上与之一起回转，被带到一定高度后，借重力作用自由落下，此时研磨体将筒体内物料击碎，同时研磨体在回转的磨机内有上升、下落的循环运动，产生滑动和滚动，致使研磨体、衬板和被磨物料之间发生研磨作用使物料磨细。

技术参数：

水泥磨技术参数：

| 产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号 | 速比 |  |  |  |
| φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
| φ2.2×7.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
| φ2.2×11 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
| φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
| φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
| φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
| φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
| φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
| φ3.2×13 | 开流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
| φ3.5×13 | 圈流 | 边缘 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
| φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
| φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
| φ4.6×14 | 圈流 | 中心 | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 | 485 |

原料磨技术参数：

| 产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号 | 速比 |  |  |  |
| φ1.5×5.7 | 开流 | 边缘 | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 25.8 |
| φ1.83×6.4 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 43 |
| φ2.2×6.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 60 |
| φ2.4×7 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 475 | 24-28 | 81 |
| φ2.4×10 | 圈流 | 边缘 | ZD80-4-II | 6.435 | 570 | 32-36 | 118 |
| φ2.6×10 | 圈流 | 边缘 | JDX710 | 6.3 | 800 | 45-50 | 130 |
| φ3×9 | 开流 | 边缘 | JDX800 | 6.3 | 1000 | 55-60 | 158 |
| φ3.2×9 | 圈流 | 边缘 | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 195 |
| φ3.5×10 | 开流 | 边缘 | JDX900 | 5.84 | 1250 | 70-75 | 200 |
| φ3.8×7.5 | 圈流 | 边缘 | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
| φ4.6×10+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 415 |
| φ4.6×10.5+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 476 |

# Text boxes

技术研究

车间一角

行卓越之道，呈现中德价值

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。