陶瓷球磨机

装 料 量：0.05-15吨/次

筒体转速：13.5-50转/分

应用范围：陶瓷球磨机主要用于物料的混合、研磨，产品的细度均匀、节省动力，既可干磨，也可湿磨。

产品介绍：陶瓷球磨机主要用于物料的混合、研磨、产品的细度均匀、节省动力。既可干磨、也可湿磨。陶瓷球磨机可以根据生产需要采用不同的衬板类型，研磨作业的细度，依靠研磨时间自行控制。电坳机自耦减压启动，降低起动电流，有整体式和独立式两种结构。用户可依据物料比重、硬度、产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板、介质类型。

性能特点：

- 节能省电、结构新颖：陶瓷球磨机具有投资少、节能省电、结构新颖、操作简便、使用安全、性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。

- 润滑良好、运转可靠 ：变位齿轮可降低啮合的滑动速度和减小滑动比，从而提高齿轮的耐磨损和抗胶合的性能，还可改善齿轮传动的流体动力性能和润滑状态，提高了球磨机运转的可靠性。

- 节能减耗、磨损少 ：采用稀油润滑代替脂润滑，防止因缺油而润滑不良，使轴承等各部件的磨擦系数降到最低，大大降低了部件的损耗率。

- 硬度、产量：用户可依据物料比重、硬度、产量等因素综合考虑选择合适的型号和衬板、介质类型的陶瓷球磨机。

技术参数：

| 型号 | 装料量（吨/次） | 筒体转速（转/分） | 参考动力（KW） | 衬板材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600×700 | 0.05 | 50 | 2.2 | 陶瓷、硅石、橡胶、金属（配套动力依据采用衬板材质和研磨物料的不同会有所差异） |
| 800×600 | 0.075 | 42 | 3 |  |
| 900×1200 | 0.2 | 38.5 | 5.5 |  |
| 1300×1500 | 0.5 | 33 | 7.5 |  |
| 1500×1800 | 1.2 | 28.5 | 11 |  |
| 1800×2000 | 1.5 | 24 | 15 |  |
| 2600×2800 | 5 | 16.5 | 37 |  |
| 3000×3800 | 10 | 14.5 | 57.2 |  |
| 3200×4600 | 15 | 13.5 | 75 |  |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

# Text boxes

技术研究

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。

行卓越之道，呈现中德价值

车间一角