对辊式破碎机

最大入料粒度：≤100mm

生产能力：5-100t/h

应用范围：对辊式破碎机是用于粗细碎的破碎设备，广泛应用于冶金、建材、耐火材料等工业部门，破碎中、高等硬度的物料。

产品介绍：对辊式破碎机主要由辊轮、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，具有噪音低、粉尘少、性能可靠、维修方便等特点。

性能特点：

- 活动轧辊、传动轴：齿轮传动装置的主要结构有固定轧辊、活动轧辊、传动轴、机体、底架、罩壳、长齿轮罩壳等部分组成，机器动力是由电动机上的三角皮带轮传出

- 更高的强度：采用有限元分析技术，整体铸钢轴承座保证与机架的完全配合，大大增强了轴承座的径向强度，使设备具有更高的强度。

- 调整安全快捷：再通过一对中间减速齿轮，使固定轧辊旋转，再借助固定轧辊另一端的一对长齿轮、驱动活动轧辊，两轧辊成相对运动而挤压物料。

- 承载能力更强：对辊式破碎机入料粒度大，出料粒度可以根据需要进行调节，具有噪音低、粉尘少、性能可靠、维修方便等特点。

技术参数：

| 型号 | 2PG400×250 | 2PG610×400 | 2PG700×400 | 2PG1000×600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辊子直径(mm) | 400 | 610 | 700 | 1000 |
| 辊子长度(mm) | 250 | 400 | 400 | 600 |
| 最大入料粒度(mm) | ≤25 | ≤85 | ≤100 | 135 |
| 出料粒度(mm) | 0.5-8 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-40 |
| 生产能力(t/h) | 5-10 | 13-40 | 10-100 | 18-185 |
| 辊子个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 辊子转速(r/min) | 180 | 75 | 95 | 82.6 |
| 总重量(t) | 2.2 | 5.9 | 9.8 | 17.2 |
| 机器外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2200×834×830 | 3700×1600×1100 | 4300×1200×1200 | 6229×1640×1510 |
| 配套电机 | 功率(kw) | 5.5×2 | 15×2 | 30×2 | 55×2 |

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

# Text boxes

技术研究

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。

行卓越之道，呈现中德价值

车间一角