# 冷却机

生产能力：2-36t/h

种类介绍：冷却机包括单筒冷却机、双筒冷却机、篦式冷却机、熟料冷却机等。

应用范围：去除部分水分和降低复混肥的粒温，也可用于其它粉状、粒状物料的冷却。

产品简介：冷却机是回转窑生产系统的配置设备，其结构简单、稳定性能好、欲转可靠，热交换后的废弃可引入回转窑，从而提高整个系统的热效率。

产品介绍：

冷却机是回转窑生产系统的抓哟配置设备，其结构简单，稳定性能好，欲转可靠。热交换后的废弃可引入回转窑，从而提高整个系统的热效率。

冷却机﻿：别名滚筒冷却机，用于复混肥生产，冷却一定温度和粒度的肥料，与干燥机配套使用。可大大提高冷却速度，减轻劳动强度，提高产量。进一步去除部分水分和降低复混肥的粒温。同时以可用于其它粉状、粒状物料的冷却。冷却机设备结构紧凑，冷却效率高，性能可靠，适应性强。

性能特点：

热效率高

冷却机可以将冷却物料后的空气全部入窑，作为二次循环空气，提高了窑的热效率。

结构简单、运转率高

同时它具有结构简单、运转率高、性能可靠、适应性强等特点，操作维护非常方便，适合小型水泥厂使用。

节能， 高效
冷却机有效地实现快速冷却，节能， 高效；成熟物料降到常温，仅需5~10分钟。

使用方便
使用方便，能够进行二次置换，使我们的温度进行升高，具体的提高我们窑的热效率的问题。

工作原理：

冷却机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的，蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环（压缩机，蒸发器，冷凝器，部分计量装置的形式），这些机器可以实现不同的制冷剂，吸收式制冷机使用的制冷剂和城市用水良性硅胶作为干燥剂。吸收式制冷机利用水作为制冷剂，并依靠之间的水和溴化锂溶液，以达到制冷效果很强的亲和力。

技术参数：

| 规格/m (直径×长度） | 生产能力 (t/h) | 安装斜度 (%) | 主减速机 | 主电动机 (kw) | 总重量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ1.5×15 | 2～3 | 3～5 | ZQ500 | 15 | 28 |
| Φ1.5×20 | 3～4 | 3～5 | ZQ500 | 15 | 35 |
| Φ1.8×18 | 4～6 | 3～5 | ZQ500 | 18.5 | 47 |
| Φ2.0×22 | 7～8.5 | 3～5 | ZQ500 | 22 | 61 |
| Φ2.2×18 | 7～8.5 | 3～5 | ZQ500 | 22 | 64 |
| Φ2.2×22 | 8～10 | 3～5 | ZQ650 | 30 | 73 |
| Φ2.4×24 | 12～15 | 3～5 | ZS125 | 45 | 98 |
| Φ2.5×25 | 15～20 | 3～5 | ZS125 | 55 | 110 |
| Φ2.8×28 | 16～22 | 3～5 | ZL100 | 55 | 130 |
| Φ3.0×30 | 20～25 | 3～5 | ZL115 | 75 | 169 |
| Φ3.2×36 | 28～32 | 3～5 | ZL115 | 90 | 200 |
| Φ3.3×40 | 32～36 | 3～5 | ZI130 | 132 | 237 |

# Text boxes

技术研究

车间一角

行卓越之道，呈现中德价值

欢迎来到洛阳中德重工有限公司，您可以通过销售服务热线、在线沟通、留言联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

官方网站：http://www.zdzg.cn/

全国销售热线：0379-67399999       电子邮箱：zdzg@zdzg.cn

公司地址：中国 洛阳 新安县洛新工业区洛新大道

洛阳中德重工提醒您：为防止您的合法权益受到侵害，请您从正规渠道购买中德重工的设备。